Zał. nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Wstęp:
1. Pojazd fabrycznie nowy;
2. Rok produkcji: 2017 r.;
3. Dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem;
4. Pojazd dostosowany do przewozu 8 pasażerów oraz dekoracji i sprzętów niezbędnych do prowadzenia spektakli;
5. Pojazd z homologacją osobową i maksymalną DMC nieprzekraczającą 3500 kg;

Lp.	Parametr	Wymagania techniczne i parametry pojazdu
1.	Rodzaj nadwozia	nadwozie pięciodrzwiowe, drzwi boczne przesuwane po obu stronach pojazdu, / nadwozie przeszklone szybami przyciemnianymi w części pasażerskiej / drzwi tylne podwójne.
2.	Silnik	- wysokoprężny, turbodoładowany diesel
3.	Pojemność skokowa silnika	- 1900 – 3200 cm
4.	Moc silnika	- min 130 KM
5.	Skrzynia biegów	- manualna 6-cio biegowa
6.	Napęd	- na jedną oś (przód lub tył)
7.	Norma emisji spalin	- min. Euro 6
8.	Liczba miejsc	- kierowca + 8 pasażerów
9.	Długość całkowita	- 5900 – 7500 mm
10.	Szerokość z lusterkami	- max. 2500 mm
11.	Wysokość nadwozia	- bez obciążenia 2800
12.	Rozstaw osi	- min 3500 mm
13.	Wymiary wnętrza	min wysokość od podłogi do sufitu: 1900 mm / min długość przestrzeni ładunkowej za trzecim rzędem foteli: 1900 mm
14.	Kolor nadwozia	- ze standardowej palety kolorów (wybór na etapie podpisywania umowy)
15.	Komputer pokładowy / nawigacja	komputer podstawowy do monitorowania przebiegu, zużycia paliwa, zegar / nawigacja fabryczna
16.	Koła	komplet kół letnich i zimowych oraz pełnowymiarowe koło zapasowe / felgi letnie mogą być aluminiowe, zimowe stalowe
17.	Wnętrze	przystosowane do przewozu 8 pasażerów / miejsca siedzące w układzie 3+3+3 os. / osobne fotele w drugim i trzecim rzędzie z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa / ściana grodziowa lub krata oddzielająca część pasażerską od ładunkowej, z możliwością przesuwania w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej po wymontowaniu trzeciego rzędu foteli / trzeci rząd foteli z możliwością wymontowania / wewnętrzne zaczepy w podłodze i na ścianach do mocowania ładunku / wnętrze tapicerowane włącznie z przestrzenią ładunkową / zabezpieczenie okien pojazdu siatką metalową/prętami od wewnątrz przed wybiciem w przypadku przeszklenia całego nadwozia, / antypoślizgowa wykładzina
18.	Pasy bezpieczeństwa	- 3 punktowe z napinaczami we wszystkich siedzeniach
19.	Układ kierowniczy	- wspomaganie układu kierowniczego
20.	Kolumna kierownicy	- regulowana w min. dwóch płaszczyznach z wielofunkcyjną kierownicą
21.	Czujnik parkowania	czujniki parkowania tylne wymagane
22.	Lusterka	- regulowane elektrycznie i podgrzewane
23.	Klimatyzacja i ogrzewanie	pełna strefowa klimatyzacja całego wnętrza (przód i tył), nawiewy nad drugim i trzecim rzędem foteli / ogrzewanie postojowe
24.	Systemy bezpieczeństwa jazdy, wspomagające prowadzenie	zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) / stabilizacja toru jazdy (ESP) / system ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (Hill holder)
25.	Szyby kabiny kierowcy	- sterowane elektrycznie boczne szyby
26.	Szyby boczne przedziału pasażerskiego	przyciemniane (czarne), / szyby w drzwiach przesuwanych bocznych z możliwością otwierania
27.	Radio	- fabryczny zestaw audio przygotowane do parowania z telefonem komórkowym
28.	Zamek	- zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem, uruchamiany z oryginalnego kluczyka
29.	Światła	automatyczne światła dzienne / światła przeciwmgłowe przednie / trzecie światło STOP
30.	Oświetlenie wnętrza	lampka w kabinie kierowcy z halogenami do czytania map / oświetlenie przedziału pasażerskiego min. dwie lampki, / oświetlenie przestrzeni ładunkowej
31.	Akcesoria	apteczka zgodna z obowiązującą normą / gaśnica samochodowa / trójkąt ostrzegawczy / podnośnik i klucz do kół / kamizelka odblaskowa

Wymagania dodatkowe:
1. Wszystkie elementy wyposażenia opisane powyżej z wyłączeniem pkt 16 (w zakresie dodatkowego kompletu opon zimowych) oraz 31, muszą być montowane w fabryce producenta pojazdu. Dopuszcza się zastosowanie tzw. elementów akcesoryjnych producenta pojazdu oferowanego w odniesieniu do pkt 21.
2. Spalanie w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 12 litrów/100km
3. Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 230 g/km
4. Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg. UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy EURO 6.
5. Wynajmujący zapewni, że serwis posprzedażny oraz bieżący serwis, wszelkie niezbędne naprawy oraz czynności obsługowe pojazdu będą dokonywane przez stację obsługi pojazdów zlokalizowaną na terenie miasta Białegostoku lub miejscowości bezpośrednio przylegających.
6. Warunki gwarancji:
1. na elementy mechaniczne: min. 24 m-ce;
2. na powłokę lakierniczą: min. 36 m-cy;
3. na perforacje nadwozia: min. 120 m-cy;
bez limitu kilometrów.