Zał. nr 3.1 do SIWZ
Przedmiot oferty
Oferowany samochód osobowy:
- producent: ……………………………………………………
- marka: ……………………………………………………..
- model: ……………………………………………………..
- rok produkcji: ……………………………………………………..

Lp.	Parametr	Wymagania techniczne i parametry pojazdu	Spełnienie warunku/ dane techniczne / OPIS PARMERTU OFEROWANEGO
1.	Rodzaj nadwozia	nadwozie czterodrzwiowe / nadwozie przeszklone szybami przyciemnianymi w części pasażerskiej / drzwi tylne podwójne.
2.	Silnik	- wysokoprężny, turbodoładowany diesel
3.	Pojemność skokowa silnika	- 1600 – 3200 cm
4.	Moc silnika	- min 110 KM
5.	Skrzynia biegów	- manualna 6-cio biegowa
6.	Napęd	- na jedną oś (przód lub tył)
7.	Norma emisji spalin	- min. Euro 6
8.	Liczba miejsc	- kierowca + min.7, max. 8 pasażerów
9.	Długość całkowita	- 5300 – 7500 mm
10.	Szerokość z lusterkami	- max. 2500 mm
11.	Wysokość nadwozia	- max. 2800 mm bez obciążenia
12.	Rozstaw osi	- min 3200 mm
13.	Wymiary wnętrza	min wysokość od podłogi do sufitu: 1350 mm / min długość przestrzeni ładunkowej za trzecim rzędem foteli: 1000 mm
14.	Kolor nadwozia	- ze standardowej palety kolorów (wybór na etapie podpisywania umowy)
15.	Komputer pokładowy	komputer podstawowy do monitorowania przebiegu, zużycia paliwa, zegar
16.	Koła	komplet kół letnich i zimowych oraz pełnowymiarowe koło zapasowe / felgi letnie mogą być aluminiowe, zimowe stalowe
17	Wnętrze	przystosowane do przewozu min 7, max 8 pasażerów / miejsca siedzące w układzie 2+3+3 os. - wersja 8 osobowa, 3+3+3 os. - wersja 9 osobowa. / miejsca siedzące w drugim i trzecim rzędzie z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa / trzeci rząd foteli z możliwością wymontowania / wewnętrzne zaczepy w podłodze i na ścianach do mocowania ładunku / wnętrze tapicerowane włącznie z przestrzenią ładunkową / antypoślizgowa wykładzina
18.	Pasy bezpieczeństwa	- 3 punktowe z napinaczami we wszystkich siedzeniach
19.	Układ kierowniczy	- wspomaganie układu kierowniczego
20.	Kolumna kierownicy	- regulowana w min. jednej płaszczyźnie
21.	Czujnik parkowania	czujniki parkowania tylne wymagane
22.	Lusterka	- regulowane elektrycznie i podgrzewane
23.	Klimatyzacja i ogrzewanie	klimatyzacja całego wnętrza (przód i tył), nawiewy nad drugim i trzecim rzędem foteli
24.	Systemy bezpieczeństwa jazdy, wspomagające prowadzenie	zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) / stabilizacja toru jazdy (ESP)
25.	Szyby kabiny kierowcy	- sterowane elektrycznie boczne szyby w drzwiach przednich
26.	Szyby boczne przedziału pasażerskiego	przyciemniane (czarne), / szyby z mozliwością otwierania
27.	Radio	- fabryczny zestaw audio przygotowane do parowania z telefonem komórkowym
28.	Zamek	- zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem, uruchamiany z oryginalnego kluczyka
29.	Światła	automatyczne światła dzienne / światła przeciwmgłowe przednie / trzecie światło STOP
30.	Oświetlenie wnętrza	lampka w kabinie kierowcy z halogenami do czytania map / oświetlenie przedziału pasażerskiego min. dwie lampki, / oświetlenie przestrzeni ładunkowej
31.	Akcesoria	apteczka zgodna z obowiązującą normą / gaśnica samochodowa / trójkąt ostrzegawczy / podnośnik i klucz do kół / kamizelka odblaskowa

Wymagania dodatkowe:

L.p.	Wymóg	Należy potwierdzić uwzględnienie w ofercie postawionego wymogu (TAK/NIE, podać oferowany parametr)
1	Wszystkie elementy wyposażenia opisane powyżej z wyłączeniem pkt 16 (w zakresie dodatkowego kompletu opon zimowych) oraz 31, muszą być montowane w fabryce producenta pojazdu. Dopuszcza się zastosowanie tzw. elementów akcesoryjnych producenta pojazdu oferowanego w odniesieniu do pkt 21.
2	Spalanie w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 12 litrów/100km	Spalanie w cyklu mieszanym (wg. UE) max. ……. litrów/100km
3	Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym (wg. UE) max. 230 g/km	Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym (wg. UE) max. ………...g/km
4	Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg. UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy EURO 6.
5	Warunki gwarancji:
	Gwarancja na elementy mechaniczne: min. 24 m-ce bez limitu kilometrów
	Gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 36 m-cy; bez limitu kilometrów
	Gwarancja na perforacje nadwozia: min. 48 m-cy; bez limitu kilometrów

…………………………………
(podpis wykonawcy)